## Slide 1
수륙양용 입무통제 SW 메뉴얼

## Slide 2
목차
운용통제 #1
운용통제 #2
운용통제 #3
제어프로그램
0
운용통제 제어 기능
임무통제 제어 기능
소프트웨 통함 ICD
1
SW 제작 현황
2
제작 세부 현황
3
시뮬레이터 원격 제어
4
SW 설정파일 관리
04

## Slide 3
운용통제 제어 SW
0. 운용통제 / 임무통제 SW 구분
운용통제 #1
운용통제 #2
운용통제 #3
임무통제
임무처리 SW(KIRO)
임무통제 제어 SW
254-124-375
254-125-365
254-134-365

## Slide 4
운용통제 #1
운용통제 #2
운용통제 #3
임무통제 #1
임무처리 SW(KIRO)
<기능 >
<로봇 #1 제어 > 운영제어 자율/수동 이동, 회기 등
<로봇 영상 모니터링> : 로봇영상 제어 및 모니터링
<분석영상 모니터링> : 영상 분석, 정보 제공
<위치표시> : 위치정보 표시
0. 운용통제 / 임무통제 SW 구분
운용통제 제어 SW

## Slide 5
운용통제 #1
운용통제 #2
운용통제 #3
임무통제 #1
임무처리 SW(KIRO)
운용통제 제어 SW
<기능 >
<로봇 > 1~3 선택 및 영상 모니터링
<로봇 > 선택 로봇 제어 및 모니터링
<로봇 영상 모니터링> : 1~3호기 위치 표시 및 바향 표시
<분석영상 모니터링> : 운용 통제 기능 제공
0. 운용통제 / 임무통제 SW 구분
임무통제 제어 SW
254-124-375
254-125-365
254-134-365

## Slide 6
0. 운용통제 제어프로그램 구분
시작 메뉴
제어 프로그램
설정 프로그램
타이틀 메뉴 기능
기능 : 시작, 설정, 종료
시작 : 제어 프로그램으로 이동
- 로봇 영상, 분석영상, 위치/방향 모니터링, 로봇 제어 기능 제공, 로봇 현황 및 하드웨어 정보 표시
설정 : 로봇 영상 주소 등 옵션 선택 저장
종료 : 프로그램 종료 확인
시작
설정

## Slide 7
0. 운용통제 제어프로그램 기능
운용통제 제어기능 – 1번 상태바 기능
기능 : 로봇 영상 모니터링 및 제어 기능 제공
기능 : 로봇 영상, 분석영상, 위치/방향 모니터링, 로봇 제어 기능 제공, 로봇 현황 및 하드웨어 정보 표시
설
제어 프로그램
1
2
3
4
5
6
7
번호 | 기능 | 설명
1 | 로보 기능 상태 표시 | 
 | 네트워크 감도 | 광범위 네트워크 상태 표시
 | 와이파이 감도 | 와이파이 감도 표시
 | 베터리 정보 | 로봇 베터리 정보
 | 로봇 상태 표시 | 로보 운영 시스템 상태
 | 제어장치 정보 | 제어 시스템 상태
 | 감시장치정보 | 카메라사 상태
 | 날짜표시 | 날짜표시
 | 운영시간표시 | 운용시작시간, 현재시간, 누적시간
 | 선택 로봇 표시 | 현재 로봇 번호
 | 로봇 운용 표시 | 로봇이 이동중, On상태 정지중

## Slide 8
0. 운용통제 제어프로그램 기능
운용통제 제어기능 – 분석영상 모니티링 뷰, 날씨 정보, 로봇 위치 방향 정보 뷰
기능 : 로봇 영상 모니터링 및 제어 기능 제공
기능 : 로봇 영상, 분석영상, 위치/방향 모니터링, 로봇 제어 기능 제공, 로봇 현황 및 하드웨어 정보 표시
설
제어 프로그램
1
2
3
4
5
6
7
번호 | 기능 | 설명 | 
2 | 로봇 모니터링 영상 분석 오브젝트 객체 인식 |  | 
 | 분석영상 |  | AI 객체 분석
 | 분석 데이터 표시 |  | 객서 구분 표시
3 | 날시 정보 표시 |  | 
 | 날시표시 |  | 비, 바람, 파도, 습도, 온도
4 | 로봇 위치 방향 표시 |  | 
 | 구분 표시 |  | 선택 로봇 표시
 | 보는 방향 표시 |  | 카메라 보는 방향 표시
 | 이동 표시 |  | 이동하고 있는 방향효시
 | 로봇 위치 표시 |  | 좌표 표시
 | 다른 로봇 위치 |  | 다른 로봇 위치 표시

## Slide 9
0. 운용통제 제어프로그램 기능
운용통제 제어기능 – 로봇 카메랑 영상 뷰, 네트워크 정보 표시, 로봇 수동 원격 제어 기능
기능 : 로봇 영상 모니터링 및 제어 기능 제공
기능 : 로봇 영상, 분석영상, 위치/방향 모니터링, 로봇 제어 기능 제공, 로봇 현황 및 하드웨어 정보 표시
설
제어 프로그램
1
2
3
4
5
6
7
번호 | 기능 | 설명
5 | 로봇 모니터링 영상 화면 | 
 | 카메라 영상 | 카메라 원본 영상 모니터링 뷰
6 | 로보소 네트원크 정보 머니터링 정보창 | 
 | 네트워크 정보 | 로봇, 임무통제, 등 연결상태 표시
7 | 로봇 제어 | 
 | 운용모드 | 자율주행, 원격 주행 제어
 | 광학모드 | 광학, 적외선 카메라 기능 제어
 | 줌기능 | 카메라 줌기능
 | 비상정지 | 운용중 긴급 사항 운영 중지
 | 제어기능 잠금 | 제어기능 잠표 기능
 | 로봇 방향제어 | 로봇 이동을 원격으로 제어

## Slide 10
0. 임무통제 제어프로그램 기능
운용통제 제어기능 – 1번 상태바 기능
기능 : 로봇 영상 모니터링 및 제어 기능 제공
기능 : 로봇 영상, 분석영상, 위치/방향 모니터링, 로봇 제어 기능 제공, 로봇 현황 및 하드웨어 정보 표시
설
1
2
3
4
5
6
7
번호 | 기능 | 설명
1 | 로보 기능 상태 표시 | 
 | 네트워크 감도 | 광범위 네트워크 상태 표시
 | 와이파이 감도 | 와이파이 감도 표시
 | 베터리 정보 | 로봇 베터리 정보
 | 로봇 상태 표시 | 로보 운영 시스템 상태
 | 제어장치 정보 | 제어 시스템 상태
 | 감시장치정보 | 카메라사 상태
 | 날짜표시 | 날짜표시
 | 운영시간표시 | 운용시작시간, 현재시간, 누적시간
 | 선택 로봇 표시 | 현재 로봇 번호
 | 로봇 운용 표시 | 로봇이 이동중, On상태 정지중
선택 | 호기 선택 | 현제 운영중인 로봇 호기 선택
254-124-375
254-125-365
254-134-365

## Slide 11
0. 임무통제 제어프로그램 기능
운용통제 제어기능 – 분석영상 모니티링 뷰, 날씨 정보, 로봇 위치 방향 정보 뷰
기능 : 로봇 영상 모니터링 및 제어 기능 제공
기능 : 로봇 영상, 분석영상, 위치/방향 모니터링, 로봇 제어 기능 제공, 로봇 현황 및 하드웨어 정보 표시
설
1
2
3
4
5
6
7
번호 | 기능 | 설명 | 
2 | 로봇 모니터링 영상 분석 오브젝트 객체 인식 |  | 
 | 분석영상 |  | AI 객체 분석
 | 분석 데이터 표시 |  | 객서 구분 표시
3 | 날시 정보 표시 |  | 
 | 날시표시 |  | 비, 바람, 파도, 습도, 온도
4 | 로봇 위치 방향 표시 |  | 
 | 구분 표시 |  | 선택 로봇 표시
 | 보는 방향 표시 |  | 카메라 보는 방향 표시
 | 이동 표시 |  | 이동하고 있는 방향효시
 | 로봇 위치 표시 |  | 좌표 표시
 | 다른 로봇 위치 |  | 다른 로봇 위치 표시
254-124-375
254-125-365
254-134-365

## Slide 12
0. 임무통제 제어프로그램 기능
운용통제 제어기능 – 로봇 카메랑 영상 뷰, 네트워크 정보 표시, 로봇 수동 원격 제어 기능
기능 : 로봇 영상 모니터링 및 제어 기능 제공
기능 : 로봇 영상, 분석영상, 위치/방향 모니터링, 로봇 제어 기능 제공, 로봇 현황 및 하드웨어 정보 표시
설
1
2
3
4
5
6
7
번호 | 기능 | 설명
5 | 로봇 모니터링 영상 화면 | 
 | 카메라 영상 | 카메라 원본 영상 모니터링 뷰
6 | 로보소 네트원크 정보 머니터링 정보창 | 
 | 네트워크 정보 | 로봇, 임무통제, 등 연결상태 표시
7 | 로봇 제어 | 
 | 운용모드 | 자율주행, 원격 주행 제어
 | 광학모드 | 광학, 적외선 카메라 기능 제어
 | 줌기능 | 카메라 줌기능
 | 비상정지 | 운용중 긴급 사항 운영 중지
 | 제어기능 잠금 | 제어기능 잠표 기능
 | 로봇 방향제어 | 로봇 이동을 원격으로 제어
254-124-375
254-125-365
254-134-365

## Slide 13
호기별 접속 ip url
로봇제어 주소
cam 접속 주소
설정후 집모양(홈버튼으로 나갔다 들어오면 바로 적용 됩니다.)
0. 운용통제 설정 (연결 주소 셋팅)
운용통제 제어기능 – 로봇 카메라 연결 설정, AI 분석 시스템 연결, 로봇 정보 연결

## Slide 14
GIST -> 보낸주소
Gist 로 보내면 영상을 부석해서 다시 받아 그려주는 형태 입니다.
0. 운용통제 설정 (연결 주소 셋팅)
운용통제 제어기능 – 로봇 카메라 연결 설정, AI 분석 시스템 연결, 로봇 정보 연결
운용통제 #1
운용통제 #2
운용통제 #3
임무통제
임무처리 SW(KIRO)

## Slide 15
1.1 통신 소켓 연결
1.1.1 로봇플랫폼 통신
- 소켓 Server 역할 예상(지휘통제소 SW 접속 방식)
1.1.2 감시장비 통신
- 영상처리 RTSP – [G Streamer] 활용 (멀티캐스트 송신)
: RTSP 라이브러리 확인 및 테스트 필요
→ 현재 RTSP 관련 변경 및 추가 협의 진행 없음
- 소켓 Server 고정(변경 불가)
: 무선 테스트 진행 X → 지연시간 테스트 필요
: 유선 테스트(내부 300ms) → GIST 연동 임시 테스트 약 500ms 이상
1.1.3 영상처리 통신
- 영상처리관련 협의 진행 사항
: 표준영상 데이터를 적용한 영상출력 진행
: 정의된 영상프로토콜 데이터 영상 변경 시뮬레이션 적용 완료
1.1.4 군집운용 통신
- 추후 임무통제장치 SW 적용 소켓 통신 내부 임무시나리오 명령 수행
: 시뮬레이터 개발을 통한 내부 테스트 진행후 군집운영 통신 적용 제어 진행
1.2 ICD 초안 관련
- 현재 ICD 초안 내부 포맷 및 주소 값 지정 관련 검토 필요
: 변경 및 진행 현황 대비 추가 필요 사항
1. 소프트웨어 통합 ICD

## Slide 16
2.1 임무통제장치 SW
- 현재 GUI 설계(안) 기준 제작 현황 확인 필요
: 임무통제 제어 프로토콜을 적용한 시뮬에이터 개발 제어 진행
: 가상의 시률레이터를 활용한 테스트 진행
: 정의된 프로톨콜을 이용한 제어신호 적용 테스트 진행 완료
- 시뮬레이터 추가 개발
: 임무통제 서버 개발, 원격제어 클라이언트개발, 기관정의된 프로토콜적용
- 패킷 통신 시뮬레이션을 통한 원격 관제시스템 개발
- 설정 파일 관리 시스템 개발
- 추후 타 기관 SW 통합 진행 필요
: 내부 소켓 활용 [로봇군집운용 - 임무시나리오명령] 관련 수행 예정
2.2 휴대용조종장치 SW
- 현재 GUI 설계(안) 기준 제작 현황 확인 필요
: 운영통제 제어 와 동일한 기능 및 제어 SW 설계 진행
: 모바일 프로토콜 적용한 제어 프로그램 개발 진행 예정
2. 소프트웨어 제작 현황

## Slide 17
3.0 임무통제장치 SW 시뮬레이터 테스트 환경
1
2
-앞축파일 2개 설치 후 1번 실행 nagibot->simulator->car_simulator, 실행 2번 nagibot->control->app실행
3. 소프트웨어 제작 세부 현황
임무통제 제어 SW
254-124-375
254-125-365
254-134-365
운용통제 제어 SW

## Slide 18
3.1 임무통제장치 SW 제어 시뮬레이터 시스템 아키텍처
시뮬레이터 (서버 측)
- 물리 시뮬레이션: MuJoCo 엔진을 사용하여 차량의 동작을 계산합니다. XML 모델 파일(예: citeturn0file1, citeturn0file2)을 통해 차량의 형상, 관절, 액추에이터, 센서 등이 정의.
- 통신 서버: TCP 소켓을 열어 클라이언트의 연결을 대기하며, 수신된 주행 제어 명령을 해석하고 차량 동작 반영.
- 렌더링: Pygame 기반의 렌더러를 이용하여 시뮬레이션 장면을 실시간으로 화면 출력.
원격 제어 클라이언트 (클라이언트 측)
- GUI 인터페이스: Pygame을 이용하여 사용자에게 차량 상태(속도, 위치, 바퀴 상태 등)를 표시하고, 키보드 입력으로 주행 명령(전진, 후진, 좌우 회전) 전송. citeturn0file0
- 네트워크 통신: TCP 소켓을 통해 시뮬레이터와 양방향 통신을 수행하며, JSON 형식으로 명령과 상태 데이터 Sin,Ack.
통신 프로토콜
- 정찰로봇 프로토콜은 Little-Endian 방식으로 패킷을 직렬화하며, 패킷의 헤더, 데이터, 접미사를 포함하는 구조 설계. (자세한 내용은 citeturn0file3 참고)
3. 소프트웨어 세부 현황

## Slide 19
3.2 임무통제장치 SW 제어 프로토콜 설계
패킷 구조
- 패킷은 시작 프리픽스(PREFIX), 송신자/수신자 ID, 시퀀스 번호, 전송 종류(SendType), 내용 종류(ContentType), 데이터 길이, 데이터, 접미사(SUFFIX) 구성.
- 데이터 부분에는 센서 상태 정보나 주행 제어 명령과 같이 구조체를 이진 형식으로 직렬화 값 포함.
구조체 정의
- SensorStatus: 센서 ID, 상태, 온도, 배터리 정보를 포함하며, 이를 이진 형식으로 변환하여 패킷 데이터 포함.
- DriveControl: 차량의 속도, 회전각(라디안), 운용 모드(자율/수동 등)를 포함하는 제어 명령으로, 주행 제어 명령 패킷의 데이터 전송.
패킷 생성 및 파싱 함수
- 센서 상태 및 주행 제어 명령에 대해 각각 패킷 생성(create_sensor_status_packet, create_drive_control_packet) 및 파싱(parse_sensor_status_data, parse_drive_control_data) 기능을 제공하여, 통신의 신뢰성 확보.
3. 소프트웨어 세부 현황

## Slide 20
3.3 임무통제장치 SW 시뮬레이터 개발
모델 로드 및 시뮬레이션
- MuJoCo의 XML 모델 파일(예: citeturn0file1)을 이용하여 차량 모델을 로드합니다. 차량은 freejoint를 포함한 본체와 좌우 바퀴로 구성되어 있으며, tendons를 통한 주행 및 회전 제어 구현.
- 시뮬레이션 루프에서는 MuJoCo의 mj_step함수를 반복 호출하여 물리 계산을 수행하며, 이를 통해 차량의 위치, 방향, 속도 등의 상태 업데이트.
통신 및 제어 명령 처리
- TCP 서버를 열어 클라이언트의 연결을 대기하고, 수신된 주행 제어 명령을 파싱하여 차량 액추에이터 제어 신호 변환.
- 상태 전송 함수(send_vehicle_state)는 차량의 센서 데이터를 패킷으로 직렬화하여 클라이언트 전송.
- 인덱스 접근 방식은 모델의 내부 구조에 맞게 jnt_qposadr와 jnt_dofadr를 사용하여 올바른 데이터를 참조 구현.
렌더링
- Pygame을 사용하여 실시간 렌더링을 수행하며, 시뮬레이터의 창 종료 이벤트를 통해
시뮬레이션 및 통신 루프를 정상적으로 종료 설계.
3. 소프트웨어 세부 현황

## Slide 21
3.4 임무통제장치 SW 원격 제어 클라이언트 개발
GUI 및 사용자 입력
- Pygame 기반의 GUI를 통해 차량 상태(위치, 속도, 바퀴 위치 등)를 시각적으로 표시하며, 키보드 입력을 통해 주행 명령(전진, 후진, 좌/우 회전) 제어.
- 실시간 입력에 따라 명령 값이 변화하고, 일정 시간 간격마다 명령이 TCP 소켓을 통해 시뮬레이터 전송.
상태 수신 및 업데이트
- 별도의 수신 스레드를 통해 시뮬레이터로부터 상태 메시지를 받아 처리하고, GUI에 해당 정보 업데이트.
- 상태 데이터는 JSON 형식으로 전송되며, 이를 파싱하여 차량의 현재 상태 반영.
유연한 운영 모드
- GUI 모드와 콘솔 모드(텍스트 기반 입력) 모두 지원하여, 다양한 환경에서 시스템을 테스트하고 운영 설계.
3.5 임무통제장치 SW 기술 스택
- 언어 및 라이브러리: Python, NumPy, struct, threading, socket
- 시뮬레이션 엔진: MuJoCo
- 그래픽 및 GUI: Pygame, PySide6 (일부 UI 모듈)
- 프로토콜 구현: 사용자 정의 정찰로봇 프로토콜 (이진 패킷 직렬화)
- 데이터 직렬화: JSON (클라이언트 상태 전송)
3. 소프트웨어 세부 현황

## Slide 22
4.1 임무통제장치 SW 시스템 구성 및 아키텍처
모듈 분리
- 패킷 통신 모듈 (protocol.py): 통신 프로토콜의 직렬화 및 파싱을 담당.
- 원격 관제 GUI 모듈 (mainForm.py): PySide6를 활용해 사용자 인터페이스, 영상 스트림 처리, 상태 업데이트, 및 제어 명령 전송 기능을 구현.
통신 흐름
- 정찰로봇(클라이언트)와 지휘통제소(서버) 간에 패킷 단위로 데이터를 주고받으며, 시뮬레이션 환경에서는 가상 센서 데이터와 영상 스트림을 사용하여 전체 시스템 동작을 검증.
4. 소프트웨어 시뮬레이션 원격 제어
254-124-375
254-125-365
254-134-365

## Slide 23
패킷 구조
- 헤더 구성
■ 프리픽스(PREFIX: 0xAABB)와 접미사(SUFFIX: 0xEDFF) 패킷 명시.
■ 송신자/수신자 ID, 순번(Sequence Number), 전송 타입(Send Type), 내용 타입(Content Type), 데이터 길이(Data Length) 포함.
- 테이터 부분:
■ 센서 상태 정보, 주행 제어 명령 등 실제 제어 및 상태 데이터 담음.
직렬화/파싱
- Python의 struct모듈을 사용하여 Little-Endian 방식으로 데이터를 직렬화(to_bytes()) 및 파싱(from_bytes()) 처리.
- 센서 정보(SensorStatus)와 주행 명령(DriveControl)을 위한 별도의 클래스와 메서드를 구현하여 각 데이터 구조체 단위 변환.
오류 검증
- 프리픽스, 접미사, 데이터 길이 등의 검증 로직을 포함하여 패킷 무결성 확보.
4.2 임무통제장치 SW 패킷 통신 프로토콜 구현
4. 소프트웨어 시뮬레이션 원격 제어

## Slide 24
4.3 임무통제장치 SW GUI 및 영상 처리 구현
PySide6 기반 사용자 인터페이스
- 다중 화면 처리
■ 메인 카메라 화면과 서브 카메라 화면을 별도 스레드(VideoThread) 통해 RTSP 스트림 처리.
■ OpenStreetMap URL을 사용하여 지도 정보를 웹 뷰(QWebEngineView) 표시.
- 실시간 상태 업데이트
■ StatusUpdateThread를 통해 주기적으로 센서 데이터, 네트워크, 배터리 상태, 및 시간 정보 업데이트 기록.
- UI 구성 요소
■ 버튼, 라벨, 텍스트 박스 등 다양한 위젯을 활용해 제어 명령, 상태 표시, 폰트 적용 및 테마 변경 기능 구현.
스레드 기반 처리
- 영상 데이터 처리와 UI 업데이트를 별도의 스레드에서 실행하여 메인 스레드의 블로킹 없이 실시간 처리 보장.
4. 소프트웨어 시뮬레이션 원격 제어

## Slide 25
4.4 임무통제장치 SW 로봇 클라이언트 통신 및 제어 명령 처리
로봇 클라이언트 모듈
- robot_client모듈을 통해 로봇과의 연결을 관리하며, 연결 성공 시 센서 데이터 업데이트와 제어 명령 전송 기능 활성화.
키 및 버튼 이벤트 처리
- 각 방향키(전진, 후진, 좌회전, 우회전) 및 비상 정지 버튼에 대해 눌림/해제 이벤트 처리.
- 이벤트 발생 시 대응하는 드라이브 제어 명령을 생성하고, 해당 명령 패킷 직렬화 전송.
드라이브 제어 패킷 생성
- DriveControl 구조체를 통해 속도, 방향, 운용 모드를 지정하고, 이를 바탕으로 주행 제어 패킷 생성 로봇 전송.
4.5임무통제장치 SW 시뮬레이션 환경 및 테스트
가상 데이터 생성
- 센서 데이터(온도, 강수량, 풍속 등)는 난수로 생성 시스템 응답성 검증.
- 실제 RTSP 스트림 대신 테스트용 비디오 스트림 영상 처리 기능 확인.
패킷 통신 검증
- 패킷의 직렬화 및 파싱 과정을 반복 테스트하여 데이터 무결성 오류 검출 기능 검증.
- 센서 상태와 주행 명령의 각 전송 및 수신 과정 로그 실시간 모니터링.
UI 반응성 테스트
- 다중 스레드 환경에서 영상 스트림, 상태 업데이트, 지도 로딩 등 각 기능 동기적 정상 작동 확인.
4. 소프트웨어 시뮬레이션 원격 제어

## Slide 26
5.1 임무통제장치 SW ConfigManager 모듈 구현
기본 구성 설정 데이터 구조:
- 최대 3대의 차량 정보를 관리하며, 각 차량은 IP, 포트, 카메라 URL 저장.
- 추가로 전역 설정인 사운드 활성화(isSoundOn)포함.
self.config = {
"cars": [
{
"ip": "127.0.0.1",
"port": 8080,
"camUrl": "http://127.0.0.1:8081/stream"
},
{ "ip": "", "port": 8080, "camUrl": "" },
{ "ip": "", "port": 8080, "camUrl": "" }
],
"isSoundOn": True
}
5. 소프트웨어 설정파일 관리 시스템 구현

## Slide 27
JSON 기반 파일 입출력
- 저장(save_config) json.dump를 사용하여 사람이 읽기 좋은 인덴트 형식으로 설정값을 JSON 파일 저장.
- 불러오기(load_config) 설정 파일이 존재할 경우, JSON 파일을 읽어 기본 설정 딕셔너리와 병합.
- 파일이 없거나 예외가 발생하면 기본 설정 적용 설계.
개별 설정 접근 및 변경
- Getter/Setter 메서드
■ 차량의 IP, 포트, 카메라 URL을 개별적으로 조회(get_car_ip, get_car_port, get_car_cam_url) 및 설정(set_car_ip, set_car_port, set_car_cam_url).
■ 차량 전체 정보를 다루기 위한 get_car_info와 set_car_info 메서드 제공.
- 유효성 검증
■ 차량 인덱스가 0~2 범위 내에 있는지 검사하여 잘못된 접근 시 ValueError 발생.
■ 데이터의 무결성을 유지, 잘못된 설정값 입력 방지.
5.2 임무통제장치 SW ConfigManager 모듈 구현
5. 소프트웨어 설정파일 관리 시스템 구현

## Slide 28
5.3 임무통제장치 SW 설정 폼 GUI 구현(setupForm 모듈)
UI 구성 및 초기 데이터 반영
- PySide6 기반 폼 setupForm.py는 PySide6를 활용한 UI 위젯으로, UI.setupForm 모듈을 상속받아 폼 레이아웃 구성.
- 초기 설정 로드 폼 생성 시 ConfigManager 인스턴스를 생성하고, load_config() 호출, JSON 파일 설정값 불러옴.
- 설정값을 각 텍스트 에디터(예: textEditCar1ip, textEditCar1port, textEditCar1Camurl 등)에 반영되어 사용자가 현재 설정 확인.
사용자 입력 처리 및 저장
- 설정 변경 이벤트 처리
■ "저장" 버튼(pushButton_saveSetup) 클릭 시, onClick_btnSaveSetup 핸들 호출.
■ 이 핸들러는 각 텍스트 필드의 값을 읽어 ConfigManager의 setter 메서드를 통해 내부 설정 값 업데이트.
■ 변경된 설정은 save_config()를 호출하여 JSON 파일 다시 저장.
- 폼 전환 및 종료 뒤로가기" 버튼(btnBack)은 backSignal을 emit하여 폼 전환 기능을 지원, closeEvent에서도 closedSignal을 emit하여 폼 종료 시 후속 처리.
5. 소프트웨어 설정파일 관리 시스템 구현

## Slide 29
5.4 임무통제장치 SW 통합 구현 흐름 및 특징
구현 흐름
- ConfigManager 생성 시 기본 설정이 정의되고, load_config()로 기존 설정 파일 불러옴.
- setupForm 폼에서 ConfigManager를 통해 각 차량 및 사운드 설정값을 UI 위젯 반영.
- 사용자가 텍스트 에디터를 통해 IP, 포트, 카메라 UR을 수정.
- 저장 버튼 클릭 시, 입력값이 setter 메서드를 통해 업데이트되고, save_config()가 호출되어 변경된 설정
JSON 파일 기록.
기술적 장점 및 확장성
- 모듈화 설정 관리 기능이 ConfigManager 클래스로 분리되어 있어, 다른 프로젝트나 모듈 재사용.
- 유지보수성 JSON 포맷을 사용하여 설정 파일이 사람이 읽기 쉽고, 수동 편집 가능 설계.
- 데이터 무결성 각 setter 메서드에서 인덱스 범위 체크 등 유효성 검증 로직을 포함하여, 잘못된 데이터
입력 방지.
- GUI와의 통합 PySide6 기반 UI에서 ConfigManager를 직접 호출하여 실시간으로 설정값을 반영하고,
변경 사항을 저장 편의성 확보.
5. 소프트웨어 설정파일 관리 시스템 구현