## Slide 1: 수륙양용 지휘통제소 SW
변경 및 보완 요청 사항 1차(모터에이드) –
‘25.08.18

## Slide 2: 1. 시스템 구성
1.1 시스템 구성 제시(안)
1.2 시스템 구성 협의(안)

## Slide 3: 지휘통제시스템 개발방안 정립
데이터 및 명령 전달 구조
한국로봇융합연구원
주행로봇 조이스틱 회전 추가
감시장비 조이스틱 줌 인/아웃 추가
주행 로봇, 감시장비 분리해서 데이터 작성

## Slide 4: 지휘통제시스템 개발방안 정립
데이터 및 명령 전달 구조
한국로봇융합연구원

## Slide 5: 지휘통제시스템 개발방안 정립
지휘통제시스템 – 아키텍처
㈜모션다이나믹스

## Slide 6: 데이터 입출력 예시: 경유점 관리방안
다중로봇 경유점 관리 Flow Chart
콘솔: 경로 지정
폴더내
경로 파일 선택
운영 정찰로봇
대수 선정(k)
경유점 클러스터링
Start
각 로봇에 경유점 목록 전송
실시간 로봇 상태
수집 및 저장
로봇별 감시영역
정찰 시작
경유점 도달 여부 확인
경유점 도달 처리
모든 경유점
정찰 완료 여부 판단
로봇 모드 변경
(대기/추가임무 할당)
이상로봇 식별
(센서, 배터리 등)
미도달 경유점 수집/저장
No
End
로봇의 현위치(x, y) 수신
임무통제장치
운용통제장치
정찰로봇
Yes
한국로봇융합연구원

## Slide 7: 지휘통제시스템 역할 구분
지휘통제시스템(임무/운영통제장치) 및 정찰로봇 역할 구분
  임무통제장치
  - 각 정찰로봇 임무 현황 수집 및 전시
  - 각 정찰로봇 별 시나리오 관리
  - 각 정찰로봇 별 임무(명령) 설정
  - 각 정찰로봇 상태 일부 수집 및 전시
  - 각 정찰로봇 별 감시 영역 및 맵 정보 저장
  운용통제장치
  - 감시/주행 영상 전시
  - 원격 제어(주행로봇/ 감시장비, 비상 정지)
  - 각 정찰로봇 상태 수집 및 전시
  - 표적 식별
  - 임무통제장치로부터 받은 임무 하달
지휘통제시스템
  정찰 로봇
  운용통제장치 간 통신
  원격/ 자율 주행
  주변환경 인식
  기구학 연산
  임무통제장치
  운용통제장치
한국로봇융합연구원

## Slide 8: 정찰로봇 운용 시나리오
전체 시나리오 구성: 평시 정찰(응용연구단계), 표적 접근 정찰(시험개발단계)
  1단계 목표인 평시정찰만 고려하여 임무관리 기능 설정
한국로봇융합연구원

## Slide 9: 군집 운용 SW 요구 기능 도출
평시정찰 시나리오 요구기능 도출
  임무관리의 기능
  로봇에 할당할 운용 모드
한국로봇융합연구원
감시 영역 할당 기능
감시 영역 재할당 기능
자율 이동 모드
원격 이동 모드
경로 출발/도착점 설정
최단 경로 설정 기능
mode1
로봇: 자율이동
감시장비: 자율감시
자율 감시(정찰) 모드
mode2
로봇: 자율이동
감시장비: 상태체크
자율 이동 모드
mode3
로봇: 리모트 이동
감시장비: 상태체크
원격 이동 모드
mode4
로봇: 정지
감시장비: 자동 트레킹
표적 추적 모드
mode5
로봇: 리모트 이동
감시장비: 리모트 감시
원격 감시(정찰) 모드

## Slide 10: 임무관리 SW 개요
자율/원격 운용에 따른 모드 종류 및 기능
  자율 운용 시  임무통제 장치, 임무관리 SW 에서 관리
    이동 모드 : 설정된 목표 via point 까지 자율 이동
    감시 모드 : 설정된 감시 영역 내에서 이동하며 감시 정찰 진행
    추적 모드 : 설정된 표적을 추적하며 정찰 진행
  원격 운용 시  원격 모드 설정 시 운용통제장치에서 관리
    원격 이동 모드 : 원격 조종으로 목표점까지 이동
    원격 정찰 모드 : 원격 조종으로 감시 정찰 진행
한국로봇융합연구원
임무 모드 설정/관리 기능 필요
로봇상태 확인 필요
(임무수행 가능여부 등)

## Slide 11: 임무관리 SW 요구기능 정리
주요 임무 운용 모드
주요기능
한국로봇융합연구원
기능 | 역할 | 비고
자율 이동 | 설정된 목표 via point 까지 자율 이동 | 
자율 감시 | 설정된 감시 영역 내에서 이동하며 감시 정찰 진행 | 
자율 추적 | 설정된 표적을 추적하며 정찰 진행 | 
기능 | 역할 | 비고
임무 모드 설정 | 각 로봇의 임무 수행 가능 여부 등 확인 자율운용모드 설정: 이동, 감시, 추적 | 로봇 상태 정보 필요
임무 관리(모든 로봇) | 현재 수행중인 임무의 상태 모니터링 임무의 실행/중지/변경 기능 | 
임무 관리(선택된 로봇) | 선택된 로봇의 감시 영상 표시: EO, IR, 주행카메라 등 탐지/인식된 객체 정보 포함 | 
감시영역 할당/재할당 | 자율 감시 운용을 위한 각 로봇별 감시 영역 할당 기능 | 감시 영영 맵정보 및 경로점이 사전 설정된 상태로 설계됨(CDR)
경로 시작/도착점 설정 | 이동/감시/추적에 필요한 로봇 이동경로의 출발/도착점 설정 | 
최단 경로 설정 | 출발/도착점이 주어졌을 때, 최단 경로인 경로점 집합을 도출 | 
표적 설정 기능 | 자율추적에 필요한 표적을 설정 표적설정은 2개 종류: 로봇에서 탐지된 객체, 기존광학장비에서 탐지된 객체 | 

## Slide 12: 모드/기능별 분석
자율이동 모드
  설정된 목표 via point 까지 자율 이동
한국로봇융합연구원
관리자
임무통제
운용통제 / 로봇
후보도착지 리스트
목적지후보리스트 (e.g., 충전소 등)
지도 및
이동 경로점 리스트
출발/도착 경로점 설정
출발점은 로봇 인접 경로점으로 설정
도착점 선택
로봇위치정보
도착지 정보
최단경로설정
모드(자율이동모드)
이동 경로점 리스트
로봇/감시장비 운용
기능
보유데이터
임무 관리
(모든 로봇)

## Slide 13: 모드/기능별 분석
자율정찰 모드
  설정된 목표 via point 까지 자율 이동
한국로봇융합연구원
관리자
임무통제
운용통제 / 로봇
목적지후보리스트 (e.g., 충전소 등)
지도 및
이동 경로점 리스트
출발/도착 경로점 설정
로봇위치정보
최단경로설정
모드(자율감시모드)
이동 경로점 리스트
로봇/감시장비 운용
기능
보유데이터
감시영역 할당
/재할당
임무 관리
(모든 로봇)
로봇 운용 수 선택
운용 로봇 수
도착점 도착 확인
출발/도착점 재설정
감시영역 내 경로점(X,Y) 리스트
임무 관리
(모든 로봇)

## Slide 14: 모드/기능별 분석
자율추적 모드(영상 추적)
  설정된 표적을 추적하며 정찰 진행
한국로봇융합연구원
관리자
임무통제
운용통제 / 감시장비
목적지후보리스트 (e.g., 충전소 등)
지도 및
이동 경로점 리스트
표적 설정
타깃 정보
타깃 탐지 감시 장비
탐지/인식된 객체 정보
(감시 장비)
추적할 표적 선택
로봇/감시장비 운용
기능
보유데이터
임무 관리
(선택 로봇)
타깃 정보
탐지/인식된 객체 정보
(기존 광학 장비)
선택된 표적 정보
모드(자율추적모드)
추적할 표적 정보
임무 관리
(모든 로봇)

## Slide 15: 임무통제 SW 입/출력 데이터
한국로봇융합연구원
관리자 (GUI)
임무통제 SW
로봇 /감시장비
목적지후보리스트 (e.g., 충전소 등)
보유데이터
운용통제
지도 및 이동 경로점 리스트
출발/도착
경로점 설정
최단경로설정
임무 관리
(선택 로봇)
임무 관리
(모든 로봇)
표적 설정
감시영역
할당 or 재할당
현재 로봇
위치(X,Y)
EO/IR 영상
로봇 주행 영상
배터리 상태 정보
통신
상태 정보
감시 장비 자세 정보
탐지 표적
(표적 종류)
운용통제장치 GUI 전시
및 임무통제장치로 전송
목표점 선택(X,Y)
운용 로봇 수(n)
운용 모드 설정
선택한 로봇/감시장비
정보 전시
조이스틱
전,후,좌,우
조이스틱
P-T-Z
시작
/종료점
설정된
운용 모드
최단경로점 X,Y리스트
임무 명령
(실행/중지/변경)
원격모드 설정 시
목적지 후보 제공
추적 표적 설정
: 각 장치에서 생성 및 전달하는 입/출력 데이터
: 임무통제 SW 기능
추적할
표적 정보

## Slide 16: 주요 입/출력 데이터 List
입/출력 데이터 및 명령 관리
  입/출력 데이터 List
한국로봇융합연구원
NO | 데이터 구분 |  | 데이터 내용 | 값(단위) | 수신 주기 | 송/수신 방향
1 | 로봇 상태 정보 | 로봇 위치 정보 | 현재 위치(X,Y) | m | 상시 전달 (전송 주기 미정) | 로봇  운용통제장치  임무통제장치
2 |  | 속도 정보 | 현재 속도 | Km/h |  | 
 |  |  |  |  |  | 로봇  운용통제장치
3 |  | 배터리 상태 정보 | 현재 배터리 잔량 | % |  | 
 |  |  |  |  |  | 로봇  운용통제장치
4 |  | 신호 상태 정보 | 통신 연결 상태 | On/Off |  | 
 |  |  |  |  |  | 로봇  운용통제장치
5 |  | 감시장비 자세 정보 | 감시 장비 헤딩 방위각 | deg |  | 
6 | 영상 정보 | 감시 장비 영상 정보 | EO 카메라 이미지 | 0~255 , Pixel |  | 감시장비  운용통제장치 임무통제장치
7 |  |  | IR 카메라 이미지 | 0~255 , Pixel |  | 감시장비  운용통제장치 임무통제장치
8 |  | 로봇 주행 영상 정보 | EO 카메라 이미지 | 0~255 , Pixel |  | 감시장비  운용통제장치 임무통제장치
9 | 원격 조종 정보 | 원격 모드 설정 | 현재 설정 모드 (Auto, Manual) | 0: Auto / 1: Manual | 원격 조작 모드 시 전달 | 운용통제장치  로봇/감시장비
 |  | 조이스틱 정보 | 로봇 전, 후,좌,우 입력 | 조이스틱 입력 패킷 | 원격 조작 모드 시 상시 전달 | 
10 |  | 조이스틱 정보 | 로봇 전, 후진 입력 | 조이스틱 입력 패킷 | 원격 조작 모드 시 상시 전달 | 
11 |  |  | 감시장비 P,T,Z 입력 |  |  | 
12 |  |  |  |  |  | 

## Slide 17: 주요 입/출력 데이터 List
입/출력 데이터 및 명령 관리
  입/출력 데이터 List
한국로봇융합연구원
NO | 데이터 구분 |  | 데이터 내용 | 값(단위) | 수신 주기 | 송/수신 방향
13 | 임무 정보 | 임무 하달 정보 | 임무 명령 (실행/중지/변경) | 임무 이름 or 코드 | 임무 하달 시 | 임무통제장치  운용통제장치  로봇/감시장비
14 |  |  | 설정된 운용 모드 (이동, 감시, 추적) | 모드 이름 or 코드 |  | 
 |  | 정찰 영역 정보 | 이동/정찰 시작 위치(X,Y) | m |  | 
15 |  |  |  |  |  | 
16 |  |  | 이동/정찰 종료 위치(X,Y) | m |  | 
17 |  |  | 최단 경로점 리스트(X,Y) | m |  | 
18 |  |  | 목표점 도착 반경 | m |  | 
19 | 표적 정보 | 표적 5종 정보 | 탐지한 표적 정보 | 이름 or 코드 | 탐지 시 | 운용통제장치  임무통제장치
20 |  |  | 추적할 표적 정보 |  | 임무 하달 시 | 임무통제장치  운용통제장치
21 | 사용자 입력 정보 | GUI 입력 | 운용 모드 설정 (이동, 감시, 추적) | 모드 이름 or 코드 | 설정 시 | GUI  임무통제장치
22 |  |  | 로봇 운용 수 | N |  | 

## Slide 18: 1. 시스템 구성
1.3 시스템 구성 초안 GUI 예시
운용통제장치 SW GUI
임무통제장치 SW GUI
휴대용조종장치 SW GUI

## Slide 19: 1. 시스템 구성
1.4 개발 소프트웨어 GUI 형태(1차, ~‘2508월 이전)

## Slide 20: 1. 시스템 구성
1.5 개발 소프트웨어 GUI 형태(2차, ~‘2508월 이후)

## Slide 21: 2. 변경 요청 사항
2.1 변경 요청 사항(1)
2.1.1 운용통제장치 – 조이스틱
- 트러스트마스터(TM)사 Hotas FilghtStick 적용 구동 변경 필요
- 조이스틱 맵핑 예상도
: Y축[전/후 주행모터명령], X축[좌/우 조향회전모터명령]
→ 전체 속도 리밋(주행:5km/h, 조향:60deg/s) 적용 후 변경 가능 보유
: 트림스위치[감시장비 팬(좌우회전, 360도)]
: DMS 버튼 11/12 [감시장비 틸트(상하각도, ±45도)]
→ 클릭 당 1~2도 적용 후 변경 가능 보유, 최대 상하 각도 재확인 중

## Slide 22: 2. 변경 요청 사항
2.1 변경 요청 사항(2)
2.1.2 운용통제장치 – 감시장비
- 감시장비의 RTSP 주소 적용 사항 변경 필요(필수 반영)
: 현재 SW 적용 기능 출력모드 [광학/적외선] 변경 테스트 미적용 예상
→ 출력모드 [광학/적외선] 선택 시 영상전시 전환 필요
- RTSP 주소값(필수 반영)
: 광학(EO) [rtsp://ip주소:3000/eo] / [rtsp://ip주소:4000/ir]
: 감시장비측 주소 및 포트 고정 요청
- 상기 GUI 사항 변경 가능성 보유(보류)
: 광학/적외선 동시 UI전시 후 메인창 전환 형식 반영
메인 선택창
보조 대기

## Slide 23: 2. 변경 요청 사항
2.1 변경 요청 사항(3)
2.1.3 휴대용통제장치
- 태블릿 UI 적용 가상 조이스틱 추가 필요
- 제어권 요청/해제 기능 추가 필요(운용통제장치 충돌 방지)
→ 전체 UI 유지 가능(주행영상, 탐지영상[RTSP] 등),
태블릿 GUI 기준 가상 조이스틱 및 제어권 요청 등의 휴대용조종장치 전용 SW의 GUI 구성 적용 필요

## Slide 24: 2. 변경 요청 사항
2.1 변경 요청 사항(4)
2.1.4 임무통제장치 – 표적 인식 알림 서비스
- 표적알고리즘 연동 후 표적 인식 상태 값(데이터포맷) 확인 후 SMS 형식 API 기능 적용 필요
: 표적 인식 시 위험물 관련 문자 API 발송
→ KT 스마트메시지 활용 단문 SMS (MessageMTOTSMSOpen)
→ [web]발신 형식 문자 발송
- 문자메시지 api 세부 사항 확인 후 공유

## Slide 25: 3. 참조 사항
3.1 참조 사항(1)
3.1.1 임무통제장치 – 전시(디스플레이) 부분
- 탐지영상 전시 부분
: 각 호기 별 선택 전환 시 출력 사항 변경 가능 있음
→ 변경 시 3대 전체 탐지 영상 전시 변경
- 지도 전시 부분 3대 통합 전시 유지 가능 예상
3.1.2 과제 TRR 회의 진행
- TRR 회의 예정 9월 중 예상
: 전체 통합 연동 테스트 진행 중 내부 기능 및 디버깅 가능
→ 회의 진행 이후 보고서 작성 및 필요 사항 추가 요청 가능
- TRR 회의 종료 후 보완 필요 및 기타 요구사항 변경 가능
3.1.3 연동 테스트
- 현재 감시장비(RTSP) 영상 연동 확인
- 표적 알고리즘 연동 테스트 필요
: GIST 측 별도 협의 및 요청 시 공유 요청
→ 현재 Numpy 적용